## Slide 1
野蛮装卸气瓶，导致爆炸，员工当场被炸死！
气瓶装卸中无防倾倒措施，犹如导弹发射

## Slide 2
真是命大，万一被击中不堪设想！
这个就没那么幸运了
上海某企业装卸气瓶过程中，
击中一名员工，致其当场死亡！

## Slide 3: 气瓶使用安全培训

## Slide 4: 气瓶及减压器种类
氧气瓶
氧气
减压器
乙炔
减压器
丙烷
减压器
乙炔
气瓶
乙炔
气瓶
氩气99.99%Ar
混合气98%Ar+2%02
混合气80%Ar+20%C02
保护
气瓶
氩气减压器
氩气减压器
二氧化碳减压器

## Slide 5: 气瓶使用通用安全注意事项
气瓶必须放置牢固随时防止倾倒。
气瓶必须固定上部、单独固定到墙上、放置在框内或防倾倒装置上，固定气瓶经常用到的是铁链或结实的带子。
气瓶使用过程中，必须保留一定的余气；
每日使用前应检查瓶体状态;
如果发现气瓶泄漏，应将气瓶移到安全位置并，还要及时提醒相关人员通知供货商。
气瓶应始终有阀门，如果不再使用时或无人照料时应马上关闭主阀门
气瓶必须联接压力调节器，经降压后，再流出使用，不要直接联接气瓶阀门使用气体
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 6: 气瓶使用通用安全注意事项
各种气体的调节器及配管不要混乱使用，使用氧气时要尤其注意此问题，否则可能发生爆炸。
保持阀门清洁，防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管，引起漏气。清理时，慢慢开阀门，排出少量气冲走污物，操作人员应稍远离气瓶阀门。
开阀门时，应循序渐进；关闭阀门时，以能将气体截止流出就可以，适可而止，不要过度用力。
气瓶不要和电器电线接触，以免发生电弧，使瓶内气体受热发生危险。
搬运瓶体时使用专用推车
8
9
10
11
12

## Slide 7: 各种气瓶使用注意事项
可燃性气体，不可近火或靠近热源及电气设备
乙炔瓶使用时，必须直立，并采取措施防止倾倒，严禁卧放使用，防止丙铜流出造成燃烧爆炸
乙炔瓶必须装回火防止器。开瓶阀时，操作者应站在阀门的一侧，动作要轻缓。瓶阀开启不要超过一圈半，一般情况只开启3/4圈。使用工作压力一般在0.02-0.06MPa。
乙炔瓶严禁敲击，碰撞，严禁在瓶体上引弧，严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用，乙炔瓶一般应在40℃以下使用
乙炔瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于0.05MPa的剩余压力，防止其它气体灌进气瓶内。
乙炔瓶使用过程中，开闭乙炔瓶阀的专用扳手应始终在阀上，为了防止突然发生事故时能迅速关闭阀门。
停止作业时，应关闭瓶阀，卸下减压器，当确认无泄露时，方可离开工作地点。
乙炔

## Slide 8: 各种气瓶使用注意事项
  可燃性气体，用于火焰切割机
  与乙炔注意事项基本相同
丙烷

## Slide 9
  助燃气体，应远离易燃易爆物品，远离明火与热源。
  氧气瓶禁止沾染油污，油脂和溶济。操作进不能穿带油污的工作服，不能用手，沾有油污的手套和工具接触氧气瓶及附件
  冬季使用氧气瓶，如遇瓶阀冻结，可用开水或蒸汽解冻，严禁用温度超过40℃的其它热源对气瓶加热。
  氧气瓶内的氧气不得用尽，必须留有剩余压力，剩余压力应不小于0.5MPa.
  与电焊工同在一处作业时，为防止气瓶带电，就在瓶底加绝缘垫。与气瓶接触的管首设备应高接地装置，防止因产生静电而引起火灾和爆炸。在同一场地进行焊接作业时，氧气瓶要保证绝缘，气瓶不可导电。
  氧气过量会使人中毒，氧中毒是指机体吸入高于一定压力的氧一定时间后，某些系统或器官的功能与结构发生病理性变化而表现的病症。
氧气

## Slide 10
氩气
混合气
80%Ar+
20%C02
混合气98%Ar+2%02
其它遵循气瓶使用通用注意事项
其它遵循气瓶使用通用注意事项
惰性气体，作为氩弧焊保护气体，氩本身无毒，但在高浓度时有窒息作用。当空气中氩气浓度高于33%时就有窒息的危险。
其它遵循气瓶使用通用注意事项

## Slide 11: 减压器介绍
乙炔减压器
输入压力：1.6MPA
调节范围：0.01-----0.15MPA
公称流量：5M3/h
丙烷减压器
输入压力：1.6MPA
调节范围：0---------0.25MPA
公称流量：1M3/h
输入压力：15MPA
调节范围：0.1--------1.25MPA
公称流量：40M3/h

## Slide 12
氩气减压器
无电加热装置，适用于纯氩气或氧氩混合气
额定输入压力15MPa
额定输出压力0.16MPa
适用于二氧化碳保护焊，也可使用于混合气体保护焊（MAG)
电加热结构确保气体不会冻结，输入电压交流 36V、110V、 220V三种规格
额定输入压力15MPa
额定输出压力0.35MPa
二氧化碳减压器

## Slide 13: 减压器操作规程
安装及使用方法
1
气瓶自理放穏
2
清除瓶阀处有油或润滑剂及危险品
注意：如瓶阀处有油或润滑剂，则停止使用，并通知相关管理人员与供应商联系
3
站立气瓶的一侧，快速开闭瓶阀1-2秒，以便清洁阀口
注意：不要开的时间太长，否则排气方向的压力会使气瓶翻倒
4
确认所使用的减压器调压范围及适用于何种气体

## Slide 14
按要求接上软管，并用扳手锁紧
5
清除减压器进气口的油渍及危险品
注意：如发现进气口有油渍或润滑油，则停止使用，并通知相关管理人员与供应商联系
6
将减压器安装在相应的气瓶上，并使用扳手锁紧
注意：减压器带有浮子流量计，则流量计必须处于直立状态
7
顺时针旋转调压把手，使调压弹簧处于自由状态，并关闭流量计调节旋钮
注意：打开瓶阀时，如调压把手没有完全旋松，则瞬时压力有可能损坏膜片，从而导致减压器失效，严重会伤害人身
8
慢慢打开瓶阀，用专用的设备检查减压器与瓶阀连接处是否有漏
注意：打开瓶阀不要正对或背对减压器，乙炔的瓶阀应开到最小
9

## Slide 15
调节减压器将压力调节到所需要的使用的压力
a.如减压器为电加热式，必须确认使用指定的电压，注意不得用错，否则将有可能烧毁设备，引起电击伤，导致严重后果
b.如减压器为电加热式，使用前需预热5-10分钟
10
由于软管内部可能存在灰尘，杂物或滑石粉，使用前需进行吹尘处理，但在软管吹气时，应保持良好的通风条件：
a.旋转调压把手，允许0.03MPa的压力通过软管
b.气体通过时间10秒左右
c. 旋转调压把手或流量计旋转，关闭出气口
11
在软管的另一端接上所需要的设备（焊炬、割炬或其他设备）并 用扳手锁紧
12

## Slide 16: 减压器使用后注意事项
1. 关闭气瓶阀
2. 开放气体出口，排除减压器管道内的剩余气体
3. 剩余气体排完后关闭出口阀门
4. 逆时针旋松调压把手，使调压弹簧处于自由状态
5. 片刻之后，检查减压器上的压力表是否归零，以检查气瓶阀是否完全关闭
6. 如果需要的话，卸下减压器，并使用保护套将加压器进出气口套好

## Slide 17: 减压器日常检查
1. 气体减压器中没有气体时，确认压力表指针回零
2. 在气体减压器中含有气体时，用肥皂水检查各螺纹连接部位是否有泄露
3. 供气后，确认气体流量（或压力）进行连续调节
4. 供气后，确认没有气体从安全阀中泄露

## Slide 18: 减压器维修及维护
以下情况发生，就需要更换零部件。此时不可自行拆装，通知相关人员与供应商联系
1.气体减压器中含有气体时，气体从各螺纹连接处泄露
2.气体减压器中不含气体时，压力表指针不回零
3.供气后，流量计或压力不能连续调节
4.供气后压力表指针不抬高
5.供气后气体从安全阀中泄露
6.压力表损坏会流量计损坏
7.调节把手处于旋松状态时有气体从减压器出气口排出
注意：自行拆装气体加压器零部件将会造成设备损坏，甚至严重人身伤害

## Slide 19
气瓶日常检查与使用
气瓶无固定
胶圈不齐全
气瓶进行固定
至少两个胶圈

## Slide 20
无目视标签
规范的目视标签
气瓶日常检查与使用

## Slide 21
气瓶无手轮
气瓶手轮
气瓶日常检查与使用

## Slide 22
气瓶倒放
气瓶应直立
气瓶日常检查与使用

## Slide 23
压力表完好
气瓶用到最后留“余压”
气瓶日常检查与使用

## Slide 24
管线开裂
应有防回火装置
气瓶日常检查与使用

## Slide 25
气瓶日常检查与使用
不小于5米
距离明火不小于10米
距离明火不小于10米